## Slide 1: Щодо НЕВІДПОВІДНОСТей ктз,
Логвін Сергій Миколайович
Заступник завідувача ЛВД ДТЗ
ВЦ КТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
slogvin@insat.org.ua
(044) 201-08-19
Виявлення Яких потребують спеціальних знань та досвіду персоналу сУБ’ЄКТів ОТК
(приклади та роз’яснення)
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018

## Slide 2
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
Додаток 5 до Порядку
Додаток 5 до Порядку

## Slide 3: Гальмові системи
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
101.040 | відсутнє протиковзке покриття педалі, рукоятки, інших відповідних органів | ІН

## Slide 4: Гальмові системи
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
101.050 | несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та метод проведеного ремонту не відповідає вимогам, не діє, втрачено герметичність: | 
101.055 | - гальмовий диск, гальмовий барабан | ІН

## Slide 5: Гальмові системи
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
101.060 | мережа привода гальмової системи негерметична | ІН

## Slide 6: Кермо та колонка керма
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
201.140 | наявність штатних сигналів про недоліки підсилювача керма | ІН

## Slide 7: Кермо та колонка керма
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
202.010 | пошкоджено, не закріплено, має надмірний перекіс, не фіксується у робочих положеннях | НБН

## Slide 8: Оглядовість з місця водія
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
301.010 | сторонні предмети погіршують огляд з робочого місця водія чи відвертають його увагу | НН

## Slide 9: Зовнішні світлові прилади, електроустатковання
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
401.030, 402.030 | відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам | ІН, НН

## Slide 10: Зовнішні світлові прилади, електроустатковання
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
402.040 | Фари ближнього світла: світлорозподіл не відповідає вимогам | ІН

## Slide 11: Зовнішні світлові прилади, електроустатковання
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
411.010 | на функціональних поверхнях зовнішніх світлових приладів тріщини, нанесено тонувальне покриття, лакофарбове покриття, прилади не закріплено | НН
ДСТУ 3649:2010
П.6.1.2 Не дозволено застосовувати зруйновані та з тріщинами на світловідбивальних поверхнях або
розсіювачах ПЗС, установлювати будь-які пристрої, що обмежують їхню видимість, наносити покриви на
ПЗС (тонування, фарбування тощо), що зменшує світлопропускання, змінює їхню силу світла,
світлорозподіл або колір.

## Slide 12: Зовнішні світлові прилади, електроустатковання
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
ДСТУ 3649:2010
П.6.1.2 Не дозволено застосовувати зруйновані та з тріщинами на світловідбивальних поверхнях або
розсіювачах ПЗС, установлювати будь-які пристрої, що обмежують їхню видимість, наносити покриви на
ПЗС (тонування, фарбування тощо), що зменшує світлопропускання, змінює їхню силу світла,
світлорозподіл або колір.
411.900 | самовільне переобладнання зовнішніх світлових приладів | ІН

## Slide 13: Зовнішні світлові прилади, електроустатковання
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
412.040 | Електрична мережа: застосовано нештатні запобіжники або установлено сторонні предмети | НН

## Slide 14: Пневматичні шини і колеса
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
501.080 | шини мають пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, розшарування в протекторі та (або) боковині, висота малюнка протектора не відповідає вимогам | ІН

## Slide 15: Пневматичні шини і колеса
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
502.030 | відсутні або не відповідають вимогам деталі для закріплення коліс | ІН

## Slide 16: Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
901.040 | конструкція, кількість, технічний стан ременів безпеки та елементів їх кріплень не відповідає вимогам | ІН

## Slide 17: Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
904.010 | Захисний пристрій: немає заднього захисного пристрою, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами | ІН

## Slide 18: Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу
WWW.INSAT.ORG.UA
16.11.2018
904.020 | Захисний пристрій: немає бокового захисного пристрою або через пошкодження втрачено його енергопоглинальні властивості, конструкцію самовільно змінено | ІН

## Slide 19: Дякую за увагу!
WWW.INSAT.ORG.UA
Логвін Сергій Миколайович
Заступник завідувача ЛВД ДТЗ
ВЦ КТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
slogvin@insat.org.ua
(044) 201-08-19

## Slide 20
Вимоги до персоналу в галузі колісних транспортних засобів
має бути ознайомленим з :
- Женевською угодою 1958 р. “Про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 ”;
-Правилами ЄЕК ООН (Правилами ООН) та Директивами ЄС: структура, змістом основних розділів, актуалізації, внесенням змін тощо;
… знання і розуміння питань, пов'язаних з транспортними засобами в таких областях:
‒ механіка,
‒ динаміка,
‒ динаміка автомобіля,
‒ двигуни внутрішнього згоряння,
‒ технологія матеріалів,
‒ електроніка,
‒ електрика,
‒ електронні системи автомобіля,
‒ ІТ-застосування;