## Slide 1
СЛАЙДИ
за програмою семінару НААУ:
«Акредитація органів з оцінки відповідності у сфері КТЗ: набутий досвід та процедури акредитації»
16.11.2018

## Slide 2
Законодавство ЄС та України
з питань перевірки придатності КТЗ до експлуатації та основні напрями підвищення надійності роботи пункту технічного контролю
Старший науковий співробітник
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Мержиєвський Валентин Вацлавович
Тел. (044) 455-6938

## Slide 3
Інше законодавство
До теми
семінарського заняття
План заходів впровадж. Угоди про асоціацію
Україна - ЄС [2]
Політика у сфері якості ПТК
ISO 9001:2015
Політика у сфері якості ІО
(ПТК)
Політика у
сфері якості ВЦ (ПТК)
Порядок ОТК [18]
Пост. КМУ № 137+141
Женевська угода 1958 [27]
(56 країн)
Віденська угода 1997 [5]
(14 країн)
Міжнародний транспортний форум (ЄКМТ) [8]
Директива 2014/45/ЄС [3]
EN ISO/IEC 17020:2014
ISO/IEC 17025:2017
Настанови ЕА щодо ISO/IEC 17020
Наказ НААУ
№ 238 [21]
Угода про асоціацію
Україна – ЄС [1]
Статус Угоди
(слайд ) [25]
СтатусУгоди
(слайд ) [26]
Настанови ЕА щодо ISO/IEC 17025
Де Глобальна
Угода 1998?
Скільки Правил прийнято?(20)
[13]
3
Атестат акредитації
[4] Європейська угода, що доповнює Конвенцію про ДР, 01.05.1971

## Slide 4
«ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ»,
«ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС»
ЗУ «Про АТ» (ст. 1, 35, 39)
Правила пас. перевезень …
Регулярні спеціальні перевезення
(пп. 45-50, 63-74)
Інше законодавство, що впливає на норми ОТК
ДОПНВ
УПШ
ЄУТР
КТЗ З ГБО
ВЕЛ. ГАБАРИТНІ
ВЕЛ. ВАГОВІ КТЗ
Соглашение о введении глобальных техн. правил для КТС …
ТАКСІ
САНІТАРНИЙ ТРАНСПОРТ

## Slide 5
Порядок проведення ОТК
та обсяги перевірки технічного стану ТЗ
ВИБРАНІ НОРМИ:
- Головний розробник (див. сайти МВС та МІУ);
- 1 (1, 2), 15 – використання КТЗ «з метою отримання прибутку»;
- 2(4) – ідентифікація: відповідність першій реєстрації, ІЗВ;
- 2(6) – код оцінки невідповідності;
- 2(11-2) – звірка ідент. №, екологічний рівень, номерний знак, комплектність;
- 2(14) – «спалини»;
- 3(абз.3) – «вантажопідйомність»;
- 3(абз.6) – «бездоганна ділова репутація»;
- 5(2) – «атестат акредитації»;
- 6(абз.1) – «відповідність персоналу» - відповідальність СГ;
- 6(абз.1) – порядок уповноваження МІУ як декларативний від СГ;
- 9(абз.9) – «видача 10 протоколів» з порушенням Порядку;
- 16(абз.3) – фотофіксація на звороті протоколу;
- 20 – акт невідповідності видавати під розписку;
- Протокол – «вантажність».

## Slide 6
Правові документи Європейського Союзу
Dir 2007/46/EС
Dir 96/96/EС
Dir 2009/40/EС
Dir 2002/24/EС
Dir 2014/45/EС + Dir 2014/47/EС
Dir 2003/37/EС
Reg 168/2013
( базовий)
Reg 167/2013
( базовий)
Reg 2018/858
( базовий)

## Slide 7
Dir 2014/45/EС
В И Б Р А Н І Н О Р М И:
- Перевірка придатності КТЗ до експлуатації – Сертифікат придатності;
КТЗ з Va ≥ 25 км/год, що визначені Директивами 202/24/ЄС, 2003/37/ЄС, 2007/46/ЄС;
КТЗ, які у власності як СГ, так і громадян;
періоди між перевірками збільшено;
КТЗ категорії Tb, що рухаються зі швидкістю > 40 км/год;
КТЗ категорії L (підкатегорії L3 - L7) та Vроб > 125 см. куб;
- акредитація (Reg 765/2008) не обов’язкова (Dir 2006/123/ЄC);
наявність сертифіката не обов’язкова – Реєстр;
Сертифікат на звичайному папері без захисту;
уповноваження навчальних центрів;
початкова освіта персоналу, навчання та/або іспити;
технічний експерт з питань перевірки придатності КТЗ (ДК 003:2010);
індивідуальна печатка;
постійний контроль за роботою ПТК;
обмін інформацією між ПТК і державами;
статистична обробка результатів перевірки КТЗ.

## Slide 8
Аналіз деяких правових норм НПА з питань ОТК 2/3
19. (Витяг) Якщо протокол перевірки технічного стану застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: "Міжнародний технічний огляд проведено".

## Slide 9
Угода про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів КТЗ і
про взаємне визнання таких оглядів
Указ Президента України від 28 лютого 2006 року № 159
ECE/TRANS/WP.29/1132
Припис №1
викиди 1
Резолюція СР.6 [24]
стосовно адміністративних та технічних положень, необхідних для проведення МТО відповідно до Приписів ВУ-1997
(аналог Директиві 2014/45/ЄС)
ПТК
АКРЕДИТАЦІЯ НААУ
(Дир. 2014/45/ЄС)
Протокол
Припис № 2
Відповідність т/с,
обсяги, методи
перевірки
П р о ц е д у р и

## Slide 10
Статус Угоди 1958 року, доданих Правил ООН та змін до них. Перегляд 26
10

## Slide 11
Статус Угоди 1997 року та Правил, доданих до неї. Перегляд 10

## Slide 12
Що необхідно перевірити
Склад конструкції
(ідентифікація)
Основне
Гальмові системи
(РГС, СГС, ЗГС, ДГС)
Система кермування
Оглядовість
Зовнішні світлові прилади
ПШ, колеса
Спалини, звук, вимоги
Інше: вмісність, бампери, ЗЗП, БЗП, рама, буксир. пристрої, зап. колесо, силову передачу, мости, осі, підвіски, зчіпне приладдя сполуки КТЗ, інше устатковання
Додаткове
Шкільні автобуси,
ДСТУ 7013
Автобуси для інвалідів,
ДТСУ/ГОСТ 30478
Таксі категорій М1
Саніт. транспорт,
ДСТУ 7032
Великогабаритні, великовагові КТЗ
КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

## Slide 13
Вимоги
до перевірки конструкції та технічного стану КТЗ,
методи такої перевірки,
затверджені наказом Міністерства інфраструктури України
від 26 листопада 2012 року № 710,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2169/22481

## Slide 14
Технологічні вимоги
до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту
колісного транспортного засобу
затверджені наказом Міністерства інфраструктури України
від 15 лютого 2012 року № 106,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 березня 2012 року за № 356/20669

## Slide 15
Правила експлуатації
колісних транспортних засобів
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 № 550
ЗАРЕЄСТРОВАНО в Мін’юсті України
22 серпня 2013 р. за № 1453/23985

## Slide 16
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Правила технічної експлуатації
коліс та пневматичних шин
колісних транспортних засобів
категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі
Затверджено наказом 26.07.2013 N 549
Зареєстровано в Мін’юсті України
22 серпня 2013 р. за N 1452/23984

## Slide 18
П Е Р С О Н А Л

## Slide 19
Друга редакція затверджена наказом Мінтрансзв’язку від 14.02.2006 №136. Є зміни та доповнення

## Slide 20
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14 лютого 2006 року м. Київ N 136
Про затвердження Випуску N 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників зі змінами та доповненнями
Інженер з налагодження й випробувань на автомобільному транспорті. Електромеханік автотранспортних засобів. Механік автомобільної колони (гаража). Механік контрольно-пропускного пункту. Водій автотранспортних засобів. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів. Слюсар-ремонтник на автомобільному транспорті

## Slide 21
Порядок
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик
(на підставі ст. 96 Кодексу законів про працю України,
ст. 6 Закону України «Про оплату праці»)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсоцполітики України
31.05. 2017 3918
ЗАРЕЄСТРОВАНО
В Мін’юсті України
23.06 2017 за №784/30652

## Slide 22
Документація

## Slide 23
1. Звернути особливу увагу на діапазони вимірювань (гальмовий стенд, газоаналізатор …) і, у разі необхідності, обмежити галузь акредитації. Наприклад, заявник бажає вимірювати силу гальмування КТЗ усіх категорій N та O. Його гальмовий стенд допускає максимальну навантагу на вісь у 3 тс, що і є межею вимірювань. Таке обмеження повинно зазначатись у галузі атестації – «КТЗ категорій N з навантагою на вісь не більше 3 тс».
Зазвичай таке обмеження може мати місце для спеціальних машин, виконаних на колісних шасі.
2. До уваги брати норми метрологічних характеристик законодавства, а не ДСТУ – не у всіх випадках співпадають!
Інформація щодо наявності та стану
випробувального і допоміжного обладнання
Назва, умовна познака , № від виробника обладнання | Номер робочого місця, де застосовується обладнання | Основні характеристики | Номер атестата і дата його видачі | Дата наступної атестації
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Slide 24
________________________________________________________ (найменування пункту технічного контролю) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від ___ № __ Технологічна документація обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів _______________________________________________________________ (категорії КТЗ згідно з Класифікацією транспортних засобів, їх призначенням) РОЗРОБЛЕНО ________________________________ (посада) ___________ ____________________ (підпис, дата) (прізвище та ініціали)
Правила експлуатації колісних транспортних засобів ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 №550 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за №1453/23985

## Slide 25
Технологічна карта № ____
____________________________________________________________________________________ (найменування технологічного процесу)
__________________________________ (норма часу _____, люд.-хв.)
№ операції | Опис операції, код операції ОТК | Контролер1 | Місце виконання операції2 | Норма часу3, люд.-хв. | Метод перевірки КТЗ4 | Устатковання, інструмент5 | Правила забезпечення життєдіяльності6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Зазначити порядковий номер із переліку виконавців операцій.
2 Зазначити порядковий номер місця згідно з переліком типових місць виконання операцій ОТК КТЗ, який визначає виконавець згідно з технологічними вимогами (знизу в оглядовій канаві, знизу на підіймачі, збоку, в кабіні, в кузові, праворуч, ліворуч, спереду, ззаду тощо).
3 Норми часу встановлює ПТК.
4 У кінцевих операціях процесу контролю посилаються на вимоги виробника або на відповідний пункт Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року N 710, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за N 2169/22481.
5 Зазначають позицію із переліку обладнання.
6 Посилаються на пункти переліку правил забезпечення життєдіяльності, затвердженого виконавцем, та (або) наводять такі правила безпосередньо в цій графі

## Slide 26
Склад технологічної документації
відомість технологічних документів;
карта технологічного процесу (операційна карта) - технологічний документ, застосовний для опису технологічного процесу (технологічної операції), спеціалізований стосовно питань ОТК, зокрема методів перевірки технічного стану КТЗ;
ескізи або фото об'єкта технічного контролю у разі потреби;
перелік виконавців операцій, наприклад, із зазначенням їхнього коду за Класифікатором професій та документа про кваліфікацію;
перелік устатковання (доцільно з інвентарними номерами та від виробника;
перелік правил забезпечення життєдіяльності (правила з охорони праці, пожежної безпеки, настанови виробника КТЗ, інструкції виконавця операцій тощо);
фото типових невідповідностей.

## Slide 27
Типовий технологічний процес з основних питань
технічного контролю КТЗ 1/3
НІ
ТАК
ТАК
НІ
[Л 5.12]
1. Попередження власника КТЗ про необхідність заправлення КТЗ пальним за вимогами його виробника
2. Пальне відповідне?
3. Рішення замовника щодо застосування відповідного пального
[Л 5.12]
4. Прогрів двигуна під час неробочого ходу за потреби.
Контроль витоку газів з ГБО КТЗ (поза приміщенням ПТК)
5. ГБО герметичне?
6. Рішення замовника щодо усунення витоків з ГБО
7. Кінець
*
10
8

## Slide 28
Типовий технологічний процес з основних питань
технічного контролю КТЗ 2/3
ТАК
НІ
8. Попередній контроль за витоками експлуатаційних рідин на екран (рекомендується поза приміщеннями ПТК)
[Л .12]
9. Витоків немає?
10. Рішення замовника щодо усунення витоків
11. Зовнішній попередній огляд нерухомого КТЗ щодо укомплектованості основними складниками
[Л 4.2]
13
*
8
1
*
12
ТАК

## Slide 29
Типовий технологічний процес з основних питань
технічного контролю КТЗ 3/3
НІ
ТАК
ТАК
НІ
12. Є усі складники?
13. Рішення ПТК і замовника щодо укомплектування КТЗ
*
[Л 4.12]
14. Ідентифікування КТЗ
15. Номер ідентифікац. і реєстраційний відповідні реєстраційним документам
17. Фото, відео документування
[Л 4.12]
18. Кінець
12
*
16. Технічний контроль на технологічних постах з фотодокументуванням

## Slide 30
Результати періодичної перевірки технічного стану транспортних засобів в Нідерландах, виконаної в 2005 році
Відносна кількість істотних та небезпечних невідповідностей технічного стану перевірених КТЗ

## Slide 31
Довідник

## Slide 32
32

## Slide 33
Дякую за увагу!
Успіхів у роботі!